课桌凳参数及样式

1、桌子规格：600*400*780mm

2、桌面规格 600（长）*400（宽）*16（厚）（±1mm）榉木多层板外贴防火板

3、桌斗规格不小于500*300*160mm,材质采用0.7mm厚优质冷轧钢板

3、桌架采用30*60*1.2mm厚椭圆管，横拉撑采用30*60*1.2mm厚椭圆管。桌架为灰白色

4、脚套采用优质PP工程塑胶，颜色为黑色；经模具一次成型。为外封头，脚套长度6cm ，有方法防止脚套脱落，脚套接触地面部分厚度8~10mm。

5、桌面与桌架采用穿透丝防滑螺母，安装后稳固安全防挂

6、所有钢件焊接饱满光滑，钢件采用喷砂除锈，静电喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。

1、凳子规格：340*240*440mm

2、凳面 340（长）*240（宽）*16mm（厚）（±1mm）榉木多层板外贴防火板，凳面与钢架固定防止挂伤学生衣服。

3、凳架立管采用30*60*1.2mm厚椭圆管，凳架为灰白色，横拉撑采用30*60*1.2mm厚椭圆管。

4、脚套采用优质PP工程塑胶，颜色为黑色；经模具一次成型。为外封头，脚套尺寸不小于6cm 有效防止脚套脱落，脚套接触地面部分厚度8~10mm。

5、凳面与凳架采用穿透丝防滑螺母，安装后稳固安全防挂

6、所有钢件焊接饱满光滑，钢件采用喷砂除锈，静电喷塑，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。

课桌凳工艺及要求：所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。组装后放置平稳、牢固、无晃动。